| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| OGGETTO | Lavori per la sistemazione e manutenzione straordinaria della Villa Gandhi |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag.1 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
| 1 | 3 | 21.1.6 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 2.20*0.05*39.00 | 4,290 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 1.60*0.05*39.00 | 3,120 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.50*0.05*21.75 | 0,544 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | 0.50*0.05*21.75 | 0,544 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 8,498 | 10,60 | 90,08 |
| 2 | 5 | 1.1.5.1 |  |  |  |
|  |  | Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | mq 1.00*39.00 | 39,000 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | mq 0.45*39.00 | 17,550 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | mq 0.55*21.75 | 11,963 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | mq 0.55*21.75 | 11,963 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 80,476 | 4,56 | 366,97 |
| 3 | 6 | 21.1.2.1 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con m |  |  |  |
|  |  |  | demolizione pozzetto |  |  |  |
|  |  |  | soletta 1.28*0.30*1.28 | 0,492 |  |  |
|  |  |  | foro soletta 0.70*-0.30*0.70 | -0,147 |  |  |
|  |  |  | pareti 4*1.28*0.70*0.30 | 1,075 |  |  |
|  |  |  | demolizione muro |  |  |  |
|  |  |  | parte fuori terra |  |  |  |
|  |  |  | 0.25*1.30*5.80+0.25*1.30*6.00+0.25*1.30*12.50+0.25*1.30 |  |  |  |
|  |  |  | *1.10+0.25*1.30*0.85 |  |  |  |
|  |  |  | demolizione soletta panchina |  |  |  |
|  |  |  | 3*1.30*0.50*2.20 |  |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 1,420 | 390,20 | 554,08 |
| 4 | 7 | 21.1.2.2 |  |  |  |
|  |  | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a man |  |  |  |
|  |  |  | dismissione cordolo |  |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.15*0.25*21.75 | 0,816 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | 0.15*0.25*21.75 | 0,816 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 1,632 | 525,90 | 858,27 |
| 5 | 8 | 3.1.1.1 |  |  |  |
|  |  | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in |  |  |  |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 1.869,40 |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag.2 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO |  |  | 1.869,40 |
|  |  | laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin |  |  |  |
|  |  |  | magrone |  |  |  |
|  |  |  | muro di recinzione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 0.08*0.90*39.00 | 2,808 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 0.08*0.90*39.00 | 2,808 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.08*0.70*21.75 | 1,218 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | 0.08*0.70*21.75 | 1,218 |  |  |
|  |  |  | sottofondo cordolo |  |  |  |
|  |  |  | lato est 0.15*0.05*22.50 | 0,169 |  |  |
|  |  |  | lato ovest 0.15*0.05*22.50 | 0,169 |  |  |
|  |  |  | muro di recinzione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 0.30*0.70*39.00 | 8,190 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 0.30*0.50*39.00 | 5,850 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.30*0.93*19.60 | 5,468 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | (0.30*0.50*5.00)+(0.30*0.93*14.30) | 4,740 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m³ = | 32,638 | 115,20 | 3.759,90 |
| 6 | 9 | 3.2.3 |  |  |  |
|  |  | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con |  |  |  |
|  |  |  | muro di recinzione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.80*39.00 | 62,400 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.50*39.00 | 39,000 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.93*19.00 | 35,340 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | (2*0.50*5.00)+(2*0.93*14.30) | 31,598 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 168,338 | 19,70 | 3.316,26 |
| 7 | 10 | 3.2.1.2 |  |  |  |
|  |  | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, |  |  |  |
|  |  |  | muro di recinzione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | kg 45*8.19 mc | 368,550 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | kg 45*5.85 mc | 263,250 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | kg 45*5.46 mc | 245,700 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | (kg 45*0.75mc)+(kg 45*3.97mc) | 212,400 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO kg = | 1.089,900 | 1,64 | 1.787,44 |
| 8 | 11 | 1.5.3 |  |  |  |
|  |  | Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su |  |  |  |
|  |  |  | rinterro per ripristino pavimentazione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 0.75*39.00 | 29,250 |  |  |
|  |  | A RIPORTARE | 29,250 |  | 10.733,00 |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag.3 |
| --- | --- |
| N° | N.E.P. | D E S C R I Z I O N E | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|  |  | RIPORTO | 29,250 |  | 10.733,00 |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 0.30*39.00 | 11,700 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.15*21.75 | 3,263 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | 0.15*21.75 | 3,263 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 47,476 | 0,78 | 37,03 |
| 9 | 12 | 6.2.16.1 |  |  |  |
|  |  | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 - s |  |  |  |
|  |  |  | lato nord |  |  |  |
|  |  |  | 1.90*39.00-0.30*39.00 | 62,400 |  |  |
|  |  |  | lato sud |  |  |  |
|  |  |  | 1.25*39.00-0.30*39.00 | 37,050 |  |  |
|  |  |  | lato est |  |  |  |
|  |  |  | 0.50*21.80-0.30*21.75 | 4,375 |  |  |
|  |  |  | lato ovest |  |  |  |
|  |  |  | 0.50*21.80-0.30*21.75 | 4,375 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 108,200 | 34,30 | 3.711,26 |
| 10 | 15 | A.P.1 |  |  |  |
|  |  | Recinzione per campo da gioco, fornita e posta in opera, costituita da pali spessore 2 mm., sezione tonda diametro 48 mm ed è zincato a caldo , altezza cm 300 annegati in trincea di calcestruzzo |  |  |  |
|  |  |  | (39.00+21.75)*2 | 121,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 121,500 | 66,39 | 8.066,39 |
| 11 | 16 | A.P.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di cancello d'ingresso con rete saldata maglia 50x100 mm. e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in scatolato 40x15x2 e 40x40x2 mm. Piantoni di sostegno in |  |  |  |
|  |  |  | cad = | 1,000 | 265,66 | 265,66 |
| 12 | 1 | 21.1.15 |  |  |  |
|  |  | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il |  |  |  |
|  |  |  | 2.00*2.50 | 5,000 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 5,000 | 7,41 | 37,05 |
| 13 | 13 | 6.2.15.2 |  |  |  |
|  |  | Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno sm |  |  |  |
|  |  |  | cordolo |  |  |  |
|  |  |  | lato est 22.50 | 22,500 |  |  |
|  |  |  | lato ovest 22.50 | 22,500 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m = | 45,000 | 34,30 | 1.543,50 |
| 14 | 14 | 5.12.2 |  |  |  |
|  |  | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c |  |  |  |
|  |  |  | sottofondo pavimentazione |  |  |  |
|  |  |  | lato nord 1.90*0.05*39.00 | 3,705 |  |  |
|  |  |  | lato sud 1.25*0.05*39.00 | 2,438 |  |  |
|  |  |  | lato est 0.50*0.05*21.75 | 0,544 |  |  |
|  |  |  | lato ovest 0.50*0.05*21.75 | 0,544 |  |  |
|  |  |  | SOMMANO m² = | 7,231 | 11,70 | 84,60 |
|  |  | A RIPORTARE |  |  | 24.478,49 |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag. 4 |
| --- | --- |
| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|  | 1 |  |  | 24.478,49 |
|  |  | SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | € | 24.478,49 |
|  |  | Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,271749% sui lavori) | 66,52 |  |  |
|  |  | Costo netto manodopera incluso nei lavori | 4.973,88 |  |  |
|  |  | a detrarre | 5.040,40 | € | 5.040,40 |
|  |  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 19.438,09 |
|  |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  |  | IVA ed eventuali altre imposte | 5.385,27 |  |  |
|  |  | Imprevisti | 136,24 |  |  |
|  |  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 5.521,51 |  | 5.521,51 |
|  |  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € | 30.000,00 |
| CAMPOBELLO DI LICATA lì 11/12/2017 |
| IL PROGETTISTA |