| Comune di CAMPOBELLO DI LICATA |
| --- |
| Provincia |
| Agrigento |
|  | E L E N C O P R E Z Z I |
| OGGETTO | Lavori per la sistemazione e manutenzione straordinaria della Villa Gandhi |
| COMMITTENTE | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA |
|  |  | IL PROGETTISTA |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag. 1 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite senza Analisi |  |  |
| 1 | 21.1.15 | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse. |  |  |
|  |  | EURO SETTE/41 | €/metro | 7,41 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 7,41 |
| 2 | 7.1.3 | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | EURO DUE/59 | €/chilogrammo | 2,59 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 2,59 |
| 3 | 21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |
|  |  | EURO DIECI/60 | €/metro | 10,60 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 10,60 |
| 4 | 7.1.1 | Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. |  |  |
|  |  | EURO TRE/47 | €/chilogrammo | 3,47 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 3,47 |
| 5 | 1.1.5.1 | Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. |  |  |
|  |  | EURO QUATTRO/56 | €/metro cubo | 4,56 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 4,56 |
| 6 | 21.1.2.1 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. |  |  |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag. 2 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | eseguito con mezzo meccanico. |  |  |
|  |  | EURO TRECENTONOVANTA/20 | €/metro cubo | 390,20 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 390,20 |
| 7 | 21.1.2.2 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico. |  |  |
|  |  | EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/90 | €/metro cubo | 525,90 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 525,90 |
| 8 | 3.1.1.1 | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10. |  |  |
|  |  | EURO CENTOQUINDICI/20 | €/metro cubo | 115,20 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 115,20 |
| 9 | 3.2.3 | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. |  |  |
|  |  | EURO DICIANNOVE/70 | €/metro | 19,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 19,70 |
| 10 | 3.2.1.2 | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. |  |  |
|  |  | EURO UNO/64 | €/chilogrammo | 1,64 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 1,64 |
| 11 | 1.5.3 | Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. - per ogni m2 di superficie compattata. |  |  |
|  |  | EURO ZERO/78 | €/metro | 0,78 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 0,78 |
| 12 | 6.2.16.1 | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6 : |  |  |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag. 3 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | di colore grigio chiaro. |  |  |
|  |  | EURO TRENTAQUATTRO/30 | €/metro | 34,30 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 34,30 |
| 13 | 6.2.15.2 | Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12 cm. |  |  |
|  |  | EURO TRENTAQUATTRO/30 | €/metro | 34,30 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 34,30 |
| 14 | 5.12.2 | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici. |  |  |
|  |  | EURO UNDICI/70 | €/metro | 11,70 |
|  |  | Incidenza sicurezza: 0,00% € | quadrato |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 11,70 |

| Ufficio Tecnico - IV Area Funzionale | Pag. 4 |
| --- | --- |
| N.E.P. | Codice Art. | D E S C R I Z I O N E | Unità Misura | Prezzo Unit |
|  |  | Voci Finite con Analisi |  |  |
| 15 | A.P.1 | Recinzione per campo da gioco, fornita e posta in opera, costituita da pali spessore 2 mm., sezione tonda diametro 48 mm ed è zincato a caldo , altezza cm 300 annegati in trincea di calcestruzzo con interasse di cm 190/200 con testata chiusa ermeticamente da cappuccio con materiale plastico, saettoni a rinforzo degli angoli. È compreso il collare di fissaggio, il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete a maglia sciolta romboidale di media robustezza avente maglie di dimensioni 50x50 mm e filo diametro interno di 2,20 mm. ed esterno di 2,8 mm. zincata e plastificata colore verde RAL6005.Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 4. Sono inoltre comprese le opere edili e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte |  |  |
|  |  | EURO SESSANTASEI/39 | €/metro | 66,39 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 0,53 |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 65,86 |
| 16 | A.P.2 | Fornitura e collocazione di cancello d'ingresso con rete saldata maglia 50x100 mm. e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in scatolato 40x15x2 e 40x40x2 mm. Piantoni di sostegno in scatolato più lunghi di circa 50 cm. per poter essere cementati, corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete.Cerniere con perno registrabile. Serratura zincata con tre chiavi già montata e relativo copri-serratura. Apertura interna destra. Materiale verniciato a polveri poliuretaniche con cottura in forno di colore verde RAL6005 e ogni onere e accessorio par dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. dimensioni: L150 x H 200 cm |  |  |
|  |  | EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/66 | €/cadauno | 265,66 |
|  |  | Incidenza sicurezza: € 2,13 |  |  |
|  |  | Prezzo al netto oneri sicur. € |  | 263,53 |
|  |  | CAMPOBELLO DI LICATA lì 11/12/2017 |  |  |
|  |  | IL PROGETTISTA |  |  |